Приложение № 1

к Договору  № _______

от «___» ________ 20___г.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ВЫГРУЗКА И ХРАНЕНИЕ

- ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ СТОЕК

Для перевозки стоек по автомобильным дорогам должны применяться специально оборудованные автомобильные опоровозы, обеспечивающие их неповреждаемость. Поперечные размеры опорных устройств этих средств перевозки и фиксирующих гнезд должны быть не менее их значений для опорных устройств заводских складов (указанных ниже).

Погрузку стоек на транспортные средства и их выгрузку производят, соблюдая меры предосторожности, исключающие возможность их повреждения, не допускать свеса торцов стоек, более допустимых значений установленных в соответствии с требованиями к транспортным средствам и правилами перевозки РФ. При перевозке стоек автомобильным транспортом необходимо предусматривать специальные меры их предохранения от ударов, сотрясений, сильных перекосов, вибраций. При этом скорости при транспортировке стоек по дорогам с асфальтовым покрытием не должны превышать 30-35 км/ч, по дорогам с булыжным покрытием - 10 км/ч, при транспортировке по трассе скорость определяется условиями трассы.

Железобетонные стойки длиной 22.6 и 26 метров являются негабаритным грузом и для их перевозки требуется специальное разрешение   на перевозку крупногабаритного груза по дорогам РФ.

Выгрузку и погрузку стоек производят краном со строповкой в двух точках, не ближе 1/3 общей длины стойки.

1. При погрузке и разгрузке стоек не допускаются:

а) применение тросов или цепей с выступами или узлами;

б) перемещение стоек по земле волоком;

в) разгрузка стоек со свободным их падением;

г) свободное (без торможения) перекатывание стоек по наклонной плоскости;

д) перемещение стоек без катков или прокладок.

Тросы или цепи, применяемые при транспортных работах, должны обеспечивать свободный их выход без заклинивания стойками.

Стойки следует хранить в горизонтальном положении в штабелях рассортированными по маркам. В части воздействия климатических факторов внешней среды должно соответствовать группе ОЖ3 ГОСТ 15150-69г.  Таблица 13.

По высоте каждый штабель должен состоять не более чем из пяти рядов стоек. Стойки укладывают так, чтобы закладные изделия для крепления траверс располагались вертикально.

1 - опорные диафрагмы; 2, 3 - деревянные прокладки и подкладки; 4 - стойки; Lп - длина прокладок (подкладок); lн, lв - расстояния от нижнего и верхнего концов стойки до мест установки диафрагм; R(r) - радиус выреза.

Таблица 1

| Тип стойки | Типоразмер стойки | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
| Конические | СК26.1 | 26000 | 650 | 500 | 410 | 300 | 5800/5400 | 11300 |
|  | СК26.2 |  |  | 504 |  | 280 |  | 11800 |
|  | СК22.1 | 22600 |  | 540 (550)* | 440 | 330 (340)* | 4600/4600 | 10000 |
|  | СК22.2 |  |  | 490 |  | 310 |  |  |
|  | СК22.3 |  |  | 510 |  |  | 5200/4600 | 10400 |
| Цилиндрические | СЦ26.1 | 26400 | 560 | 440 | - | - | 5400/5400 | 13200 |
|  | СЦ26.2 |  |  |  |  |  | 5700/5700 |  |
|  | СЦ26.3 |  |  | 450 |  |  | 5500/5500 |  |
|  | СЦ22.1 | 22200 |  | 450/430** |  |  | 4600/4600 | 10700 |
|  | СЦ20.1 | 20000 | 800 | 690/640** |  |  | 4100/4100 | 9400 |
|  | СЦ20.2 |  |  | 630 |  |  |  | 10000 |

Нижний ряд стоек укладывать следует на подкладки, по выровненному основанию, а последующие ряды - на прокладки (в виде шпал с вырезами или набитыми ограничителями), располагаемые по вертикали одна над другой на расстояниях от нижнего и верхнего концов стойки согласно Табл. 1.

Расположение комлей конических стоек чередуют по рядам. Расстояние между стойками в свету должно быть не менее 100 мм.

Концевые участки подкладок и прокладок должны быть D/2 + 200 мм. Наряду с деревянными допускается применение подкладок и прокладок из других материалов (с установкой деревянных или резиновых амортизаторов для предохранения стоек от повреждений в местах их опирания).

Проходы между штабелями стоек должны обеспечивать нормальную безопасную работу обслуживающего персонала при складировании стоек и их погрузке. Ширина проходов между штабелями должна быть не менее 1,0 м, расстояние между двумя смежными штабелями - не менее 0,5 м.

Поставщик» ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест», РФ, 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.20/2, ИНН 7716618190, КПП771601001, р/с 40702810538000143012 в ПАО «Сбербанк» г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ОКПО 88398430 Коммерческий директор _______________________________________/____________/

«Покупатель» Генеральный директор________________________________/_____________/